## Slide 1
Práctica calificada 12
Nombres y Apellidos: ___________________________________
Grado y Sección: _________
/*
Capitulo 25 de Arduino desde cero en Español.
Programa que permite encender y apagar dos LEDs mediante el modulo Bluetooth HC-05 y una App en el telefono movil. La configuracion del modulo se realizo en el
capitulo 24. Autor: bitwiseAr
*/
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial miBT(10, 11);
char DATO = 0;
int LEDROJO = 2;
int LEDVERDE = 3;
void setup(){
miBT.begin(38400);
pinMode(LEDROJO, OUTPUT);
pinMode(LEDVERDE, OUTPUT);
}
void loop(){
if (miBT.available()){
DATO = miBT.read();
if( DATO == '1' )
digitalWrite(LEDROJO, HIGH);
if( DATO == '2' )
digitalWrite(LEDROJO, LOW);
if( DATO == '3' )
digitalWrite(LEDVERDE, HIGH);
if( DATO == '4' )
digitalWrite(LEDVERDE, LOW);
}
}